1Введение

1.1 ЗАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» изготавливает панели трёхслойные стеновые со стальными облицовками и утеплителем из пенополистирольных плит для строительства по ТУ 5284 - 064 –15356352-2008.

1.2 Потребитель, получив пакеты панелей, должен проверить их на сохранность ещё до разгрузки транспортного средства и распаковывания, если имеются повреждения упаковки панелей и самих панелей, их следует зарегистрировать в установленном порядке, если есть возможность, дефектные места сфотографировать.

При наличии некомплектной поставки панелей сообщить поставщику.

Запоздалая рекламация видимых повреждений нами не рассматривается.

2 Условия применения панелей

2.1 Панели предназначены для стеновых ограждений зданий в жилищно-гражданском и промышленном строительстве возводимых и эксплуатируемых в I-VII районах по скоростному напору ветра по СНиП 2.10.07-85, с сейсмичностью не выше 9 баллов по СНиП II-7-81*, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах при температуре наружной поверхности от минус 65 до плюс 75 ۫С, температуре внутренней поверхности до плюс 30 ۫С, относительной влажности воздуха внутри помещений не более 60%.

2.2 Панели толщиной 100-250 мм рекомендуется применять в наружных стенах, панели толщиной 50-80 мм рекомендуется применять для устройства внутренних перегородок.

2.3 Панели стеновые с утеплителем из пенополистирольных плит с учётом противопожарных характеристик могут применяться в качестве ограждающих конструкций зданий и сооружений V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в том числе:

- одноэтажных жилых зданий площадью до 800 м2 (СНиП 2.08.01-89*);

- двухэтажных жилых зданий площадью этажа до 500м2 (СНиП 2.08.01-89*);

- одноэтажных общественных зданий площадью до 1200 м2 (СНиП 2.08.02-89*);

- двухэтажных общественных зданий площадью этажа до 800 м2 (СНиП 2.08.02-89*;

- оноэтажных предприятий бытового обслуживания площадью до 500 м2 (таблица 2 СНиП 2.08.02-89*);

- одноэтажных магазинов площадью до 500 м2 (таблица 3 СНиП2.08.02 89*);

- одноэтажных производственных зданий категории В площадью до 1200 м2 и высотой до 12 м (СНиП 31-03-2001);

- двухэтажных производственных зданий  категории  В с площадью   этажа до 600 м2 и высотой до 12 м (СНиП 31-03-2001);

- одноэтажных производственных зданий категории Д площадью до 2600 м2 и высотой до 12 м (СНиП 31-01-2001);

- двухэтажных производственных зданий категории Д с площадью этажа до 1500 м2 и высотой до 12 м (СНиП 31-03-2001).

2.4 Возможность применения панелей   определяется  при проектировании здания с учётом указаний и ограничений действующих строительных норм и правил:

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 2.01.07-85 « Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 2.08.02-89* « Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания»;

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 2.11.02-87 «Холодильники»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

-   СНиП II-26-76 «Кровли».
2.5 Панели с облицовками без лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать в неагрессивной среде, с  покрытием красками или эмалями - в слабоагрессивной среде.

3 Маркировка панелей

3.1 При оформлении заказов панели следует маркировать в соответствии с ниже указанными марками:

- ПТСПА L.1022.(50; 80; 100; 120; 150; 200; 250) – ОЦ 0,6/0,6 (0,7; 0,8) П плТУ 5284-064-15356352-2008;

- ПТСКА L.1190.100 (120; 150; 200; 250) – ОЦ 0,7/0,7 (0,5; 0,6; 0,8) П пл ТУ 5284-064-15356352-2008

где ПТСПА - панель трёхслойная стеновая с утеплителем из пенополистирольных плит, изготовленная на «австралийской» линии;

ПТСКА - панель трёхслойная стеновая с комбинированным утеплителем из пенополистирольных плит и ламелей из минераловатных плит, изготовленная на «австралийской» линии;

L - длина от 2380 до 12000мм;

50; 80; 100; 120; 150; 200; 250 - толщина стеновой панели с утеплителем из пенополистирольных плит, мм;

100; 120; 150; 200; 250 - толщина комбинированной стеновой панели с утеплителем из пенополистирольных плит и минераловатных ламелей, мм;

ОЦ – оцинкованная сталь (материал облицовок);

0,5; 0,6; 0,7; 0,8 - толщина стали облицовок стеновых панелей, мм;

П - защитно-декоративное лакокрасочное покрытие.

пл – защитное плёночное покрытие.

4 Конструкции и размеры панелей

4.1 Конструкции панелей приведены на рисунках 1-3.

4.4 Разрушающая  нагрузка при поперечном изгибе стеновых панелей с утеплителем из пенополистирольных плит  или с комбинированным утеплителем длиной 3000 мм и приведенное сопротивление теплопередачи не менее  указанных в таблице 1,

Таблица 1

| Толщина панелей, мм | Разрушающая нагрузка, кг/м2, не менее | Приведенное сопротивление теплопередачи, м2 ۫С /Вт, не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина панели 1000 мм | Ширина панели 1190 мм |  |
| 50 | 119 | - | 1.43 |
| 80 | 164 | - | 2,29 |
| 100 | 175 | 185 | 2,86 |
| 120 | 190 | 195 | 3.43 |
| 150 | 215 | 230 | 4,29 |
| 200 | 262 | 268 | 5,71 |
| 250 | 305 | 315 | 7,14 |
| Примечание: 1 Разрушающая нагрузка рассчитана для образцов, признаком разрушения которых является разрушение утеплителя или отслоение облицовок от утеплителя. 2 Разрушающая нагрузка приведена для образцов длиной 3000 мм, |

5 Преимущества

5.1 Панели с утеплителем из пенополистирольных плит имеют следующие преимущества по сравнению с другими утеплителями:

- пенополистирол имеет высокую стойкость к биологическому воздействию, а именно к растворам кислот, щелочей и спиртов;

- экологическая чистота во время всего срока эксплуатации;

- низкая эксплуатационная теплопроводность и термическое расширение;

- минимальное водопоглощение;

-  структурная стабильность в широком диапазоне температур;

- высокая механическая прочность при низкой плотности;

небольшой вес утеплителя. Благодаря низкой плотности пенополистирол не  изменяет нагрузку на несущие конструкции и фундамент;

- долговечность;

- монтаж в любое время года;

- нижняя температурная граница применения утеплителей из пенополистирола отсутствует.

При работе панелей с утеплителем из пенополистирола в условиях высоких температур значение максимально допустимой температуры зависит от длительности температурного воздействия и механической нагрузки. В случае кратковременного воздействия данный утеплитель способен выдержать и более высокие температуры. Для применения в строительстве панелей с пенополистиролом достаточен температурный интервал от минус 65 до плюс 75۫ ºС, чему на сегодняшний день соответствуют выпускаемые заводом панели.

  - Утеплитель из пенополистирола может воспламеняться. Огнестойкость  панелей определяется не только специфическими свойствами утеплителя, но и условиями его применения и использования. Существенное влияние на огнестойкость панелей оказывает сочетание утеплителей, в нашем случае  - комбинация пенополистирола с ламелями из минеральной ваты. Специфическое свойство пенополистирола – способность к самозатуханию, благодаря чему существенно снижается воспламеняемость   и  распространяемость пламени по поверхности стены. При горении утеплителя из пенополистирола выделяется около 1000 МДж/м3 тепловой энергии. Для сравнения, при горении сухой древесины выделяется 7000 – 8000 МДж/м3 тепловой энергии. Таким образом, при  равном объеме пенополистирол даёт значительно меньшее повышение температуры при пожаре. Время его самостоятельного горения не более 12 секунд.

6 Комплектация ограждающих конструкций

6.1 В комплект поставки панелей входят:

- паспорт на изделие;

- панели в упакованном виде для отправки железнодорожным, автомобильным или водным транспортом;

- комплектующие изделия по спецификации заказчика, согласованной с изготовителем;

- крепёжные элементы (самонарезающие винты, заклёпки и т.п.);

- уплотнительные изделия и герметизирующие материалы по согласованию потребителя с изготовителем;

- погонажные изделия (нащельники, сливы, профили обрамления, коньки и т. п.) по согласованию потребителя с изготовителем;

- элементы водосливной системы (желоба, трубы и элементы их крепления) по согласованию потребителя с изготовителем;

- техническая информация по применению панелей в строительстве.

7 Материалы и их свойства

7.1 Облицовки панелей и погонажные изделия изготавливаются из рулонной  тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 или по ГОСТ Р 52246-2004. Конкретные требования к прокату  указаны в рабочих чертежах облицовок и погонажных изделий.

Возможно изготовление облицовок панелей и погонажных изделий из импортного рулонного оцинкованного проката.

7.2 По согласованию потребителя с изготовителем облицовки панелей и погонажные изделия могут иметь защитно - декоративное лакокрасочное покрытие в соответствии с ГОСТ 30246-94, ГОСТ 52146-2003, цветовая гамма которых - по шкале RAL, согласованной с заказчиком.

7.3 ЗАО "Самарский завод "Электрощит" - Стройиндустрия" производит окраску отечественного и импортного оцинкованного рулонного проката для облицовок панелей и погонажных изделий на английской линии "Redman"  по технологии "койл  -  коутинг" с использованием эмалей фирм "BASF" (Германия), "BECKER" (Швеция), "ТЕKNОS STEEL" (Финляндия).

Для изготовления облицовок панелей может быть использована импортная оцинкованная сталь, окрашенная пуралом, пластизолем, полиэстером,

Полиэстер (РЕ) - покрытие толщиной 25 мкм, с глянцевой поверхностью для крыш и стен, применяется в любых климатических условиях, обладает хорошей  стойкостью цвета. Материал обладает высоким уровнем гибкости и формуемости.

Пластизоль (РVС) - наиболее толстое покрытие (200 мкм) на основе ПВХ (поливинилхлорида), одно из самых устойчивых к механическим повреждениям и агрессивности среды.

Пурал (ПУР) - покрытие на основе пенополиуретана толщиной 50 мкм. Данное покрытие не боится больших суточных перепадов температуры, низких и высоких температур (до плюс 120). Обладает высокой коррозионной стойкостью  и цветостойкостью. Пурал, по сравнению с полиэстером,  более стоек к "царапанью",

но, по сравнению  с пластизолем, менее устойчив к пластическому деформированию. Гнуть листы с таким покрытием надо осторожнее.

Дополнительно на поверхность облицовки наносится защитная плёнка, обеспечивающая сохранность покрытия при транспортировании и монтаже.

7.4 Утеплитель панелей – плиты пенополистирольные марки ПСБ – С- 25 по ГОСТ 15588-86.

Физико-технические показатели пенополистирольных плит соответствуют требованиям ГОСТ  15588-86 и приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателей | Норма для плит марок ПСБ-С-25 |
| --- | --- |
| Плотность плит, кг/м3 | от 15,1 до.25,0 |
| Теплопроводность, Вт / м К, не более | 0,039 (0,041)* |
| Водопоглощение за 24 часа, % по объёму, не более | 2,0 (3,0)* |
| Прочность сцепления плит с облицовками, КГС /см2, не менее: при равномерном отрыве при сдвиге | 3,0 2,5 |
| Категория стойкости плит к огню | Г1, В1, Д3 |
| Время самостоятельного горения плит, с, не более | 12 |
| Примечание-* в скобках указаны нормы для плит первой категории |

8 Огнестойкость

8.1 Класс огнестойкости панелей с утеплителем из пенополистирольных плит  EI 8,

с комбинированным утеплителем (пенополистирольные плиты плюс ламели из базальтовой минеральной ваты ) – EI 15.

9 Упаковка, транспортировка и  разгрузка панелей

9.1 Упаковка пакетов панелей производиться по чертежам завода-изготовителя. Упаковка согласовывается с заказчиком при оформлении договора.

Пакеты панелей должны быть массой не более 5т и высотой не более 1,2 м.

9.2 Заводская упаковка пакетов  панелей, в случае соблюдения требований соответствующих инструкций, исключает повреждение панелей в процессе погрузо-разгрузочных работ. Кроме того, защитно-декоративное покрытие облицовок панелей дополнительно защищено полиэтиленовой плёнкой, которая должна быть удалена после монтажа здания, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления панелей.

Допускается разгружать только по одному пакету панелей.

9.3 Панели могут транспортироваться любым видом транспорта при соблюдении соответствующих правил транспортирования.

9.4 При перевозке панелей автомобильным транспортом автомобиль должен иметь кузов в виде ровной платформы, соответствовать по длине размеру перевозимых панелей, иметь проушины для крепления и комплект текстильных ремней для увязывания в соответствии с рисунком  4.

9.5 Масса груза не более 20 тонн.

9.6 Максимальная скорость движения автомобиля при перевозке пакетов панелей не должна превышать 70 км/час. Каждые 100-150 км необходимо проверять натяжение текстильных ремней и при необходимости их подтягивать. Перед погрузкой необходимо проверять наличие и исправность крепежных элементов, надежность их закрепления и при необходимости их заменить.

9.7 К автомобилю предъявляются следующие требования:

- седельный тягач и грузовой полуприцеп должны быть оснащены пневматической  подвеской на всех осях;

- динамическая прочность переднего борта кузова должна обеспечивать восприятие нагрузки составляющей 40%  от массы груза, заднего борта – 25% от массы груза;

- пол полуприцепа должен быть чистым. В зимнее время пол очистить от льда и снега и посыпать тонким слоем песка;

- на поверхности стен и пола не должно быть выступающих частей. При наличии выступающих частей, удалить их;

- внутренняя ширина кузова должна быть не менее 2420 мм.

9.8 При транспортировании железнодорожным транспортом пакеты с панелями загружают в полувагоны или платформы и закрепляют от осевых и поперечных смещений согласно «Техническим условиям размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе».

9.9 Условия транспортирования панелей по воздействию климатических факторов должны соответствовать условиям 8 ГОСТ 15150 - 69, т. е. транспортирование пакетов панелей может быть на открытых площадках в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

9.10 Разгрузку транспортных пакетов с панелями осуществлять краном грузоподъёмностью не менее 5тонн в соответствии с приведенными схемами строповки.

9.11 Разгрузку пакетов панелей производить с помощью специальных приспособлений, исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки панелей в соответствии с рисунками 5, 6.

Допускается разгружать только по одному пакету панелей.

Рисунок 4 – Схема увязки панелей на автомобиле

Рисунок 5 – Схема строповки панелей длиной более 3500 мм

Рисунок 6 -  Схема строповки панелей длиной менее 3500 мм

10 Хранение пакетов панелей

10.1 Условия хранения панелей должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69, т.е. пакеты панелей следует хранить под навесами или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенными в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

10.2 Пакеты панелей должны храниться на деревянных подкладках на ровной горизонтальной поверхности. Толщина подкладок не менее 10 см, уложенных с шагом не более 1,5 метра и обеспечивающих продольный уклон панелей не менее 1۫ для самостёка конденсата в соответствии с рисунком 7.

При складировании в несколько ярусов прокладки необходимо ориентировать по одной вертикали относительно прокладок нижней панели. Высота штабеля не должна превышать 2,4 метра.

10.3 Во время промежуточного хранения на открытом воздухе панели необходимо защищать от воздействия солнца, атмосферных осадков и пыли пологом, обеспечивающих эффективное проветривание хранящихся панелей в соответствии с рисунком 7.

10.4 При хранении пакетов панелей более двух месяцев без заводской упаковки между панелями необходимо проложить предохранительные прокладки из материалов, не вызывающих повреждение отделочного слоя.

Между панелями с оцинкованными облицовками, уложенными в пакет, должен быть зазор для циркуляции воздуха.

Рисунок 7 - Схема складирования пакетов панелей

11 Требования к монтажу

11.1 Перед началом монтажа стен здания из панелей следует проверить точность установки несущей конструкции (горизонтальность, вертикальность, параллельность), что является условием для качественного исполнения работ.

Внимание! Стеновые панели можно использовать в гражданском и промышленном строительстве в качестве наружных стен, перегородок и ненагруженных потолков. Нельзя применять такие панели в качестве кровельного покрытия.

11.2 Во время транспортирования отдельных панелей к месту монтажа и производства монтажных работ   использовать приспособления и инструменты  в соответствии с рисунками 8 и 10, исключающие нарушения защитно-декоративного покрытия облицовок панелей и их деформацию, а также специальное приспособление с вакуумными присосками фирмы SFSintec (Oktopus KT-B).

11.3 Для крепления панелей к несущим конструкциям  применяют самосверлящие шурупы (фирма "SFS"). Перечень крепёжных деталей приведён в таблице 3.

Предлагаемые самосверлящие шурупы обеспечивают  простой монтаж и правильное крепление к стальным конструкциям, толщиной от 3 до 12 мм.    Нельзя использовать самосверлящие шурупы для элементов большей толщины. Самосверлящие шурупы фирмы "SFS" применимы к стали, твёрдость которой (по Бринеллю) не превышает 190 единиц.

Подбор типа самосверлящих шурупов и требования к  их установке должны соответствовать инструкциям производителя шурупов.

Для крепления панелей также можно использовать самосверлящие шурупы других фирм: ЕND, OMAX.

11.4 Для установки самосверлящих шурупов рекомендуется применять ниже перечисленные инструменты фирмы "SFS intec":

- дрель CF 400 для работы с шурупами длиной до 40мм;

- дрель DI 600 со сменными насадками;

- дрель HR 8;

- механизм монтажа для длинных шурупах CF 50 или фирмы De WALT - инструмент со сменными насадками марки DW 263 K - QS.

11.5 Для проведения монтажной резки панелей разрешается применять специальный инструмент типа механического лобзика.

Резка панелей с применением абразивных кругов запрещается в связи с повреждением лакокрасочного покрытия из-за местного перегрева. После резки поверхность облицовок панели очистить от металлической стружки и пенополиуретановой пыли.

11.6 Для предотвращения воздухопроницаемости панелей применяется уплотнительная лента ЛБ фирмы "Абрис" или прокладка "EPDM" (Польша).

11.7 В каждом конкретном проекте здания размеры ригелей и прогонов, расстояние между ними подбираются в зависимости от величины вертикальных и горизонтальных нагрузок.

11.8 Стеновые панели следует крепить к ригелю как минимум чемырьмя самосверлящими шурупами ( по два в начале и конце панели).

11.9 В процессе проектирования зданий с применением стеновых и кровельных панелей рекомендуется использовать погонажные комплектующие изделия, приведённые в таблице 4. Размеры и количество комплектующих изделий должны уточняться в каждом конкретном случае.

Погонажные изделия также могут быть изготовлены по чертежам потребителя, согласованным с изготовителем.

11.10 По согласованию потребителя с изготовителем погонажные комплектующие изделия, изготовленные из рулонного оцинкованного проката по ГОСТ 14918-80, могут иметь дополнительное лакокрасочное покрытие, идентичное покрытию облицовок панелей по ГОСТ 30246-94, ГОСТ Р 52146-2003, чертежу 8ГК.343.278.

11.11 Изделия, изготовленные из черного стального проката, должны быть покрыты краской ПФ-115.

11.12 Длина самосверлящих шурупов для крепления панелей должна подбираться в каждом конкретном случае отдельно с учётом толщины панели и толщины металлоконструкции здания (ригелей, прогонов и т. п.).

11.13 Крепёжные и погонажные изделия поставляются потребителю по согласованию с изготовителем и в обязательный комплект поставки не входят.

11.14 По согласованию потребителя с изготовителем в комплекте с панелями могут поставляться потребителю элементы системы водослива, приведенные в таблице 5.

Рисунок 8 – Транспортирование и укладка кровельных панелей на месте монтажа

Рисунок 9 – Транспортирование и укладка стеновых панелей на месте монтажа

Рисунок 10 – Транспортирование и укладка стеновых и кровельных панелей на месте монтажа с помощью установочной системы Oktopus KT-B.

Грузоподъёмность от 250 – 400 кг.

ООО «СФС – системы». 115230 Москва, Электролитный проезд 5Б стр. 8.

Тел. 317-40-63, факс 317-40-09, www.sfsintec.ru

12 Замена повреждённых панелей

12.1 Замену повреждённых панелей в стене выполнять в соответствии с рисунком 11 и указанному порядку:

1 Раскрепить винты;

2 Вытащить повреждённую и смежную панели;

3 Удалить повреждённую панель;

4 Вложить запасную панель и вынутую смежную панель, обе панели подвинуть в исходное положение и закрепить их.

12.2 Более подробная информация по обращению, монтажу и условиям поставок панелей изложена в ТИ-099.

Рисунок 11 – Замена поврежденных стеновых панелей

13 Гарантии завода - изготовителя

13.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям  технических условий при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

13.2 Срок хранения панелей - 2 месяца с момента отгрузки с предприятия - изготовителя.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации панелей - 12 месяцев с  момента отгрузки с предприятия - изготовителя.

13.4 Срок службы панелей и комплектующих изделий - не менее 30 лет с момента отгрузки с предприятия - изготовителя.

Реквизиты завода – изготовителя:

ЗАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия»

Почтовый адрес: г. Самара, 443048, пос. Красная Глинка, заводоуправление ОАО «Электрощит»

Телефоны: (846) 372-42-60; 276-88-37; факс (846) 276-29-69; 279-54-87; 278-40-95 – коммерческо-договорный отдел.

Телефоны: (846) 276-39-96; 276-88-31; 278-41-13; факс (846) 372-42-49; 276-88-31 – инжиниринговый центр.

Перечень крепежных деталей

Таблица 3

Перечень доборных элементов

Таблица 4

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 64

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 4

Перечень элементов системы водослива

Таблица 5

Продолжение таблицы 5

14 Узлы установки стеновых и кровельных панелей

14.1 На рисунке 12 изображена схема типового здания с целью показа применения стеновых и кровельных панелей в строительстве зданий.

14.2 На рисунках 13 - 38 приведены схемы монтажных узлов стен и кровли из панелей трёхслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополистирольных плит с учётом применения погонажных и крепёжных изделий, изготавливаемых на предприятии - изготовителе панелей.

14.3 В соответствии с типовыми монтажными узлами, приведёнными в данной информации, стены здания рекомендуется собирать из вертикально расположенных стеновых панелей, прикреплённых крепёжными изделиями к горизонтально расположенным ригелям. Возможно также горизонтальное расположение стеновых панелей, прикреплённых крепёжными изделиями к вертикально расположенным ригелям.

Рисунок 12 – Типовое здание

Наименование узлов ограждающих конструкций

13 Вертикальный стык стеновых панелей на рядовом ригеле фахверка  (видимое крепление самосверлящими шурупами)...............……………………………………. 32

13а Вертикальный стык стеновых панелей на рядовом ригеле фахверка (с нащельником)..................................................................………………………….......... 33

13б Вертикальный стык стеновых панелей на рядовом ригеле фахверка (видимое крепление самосверлящими шурупами) ……………………………………………... 34

14 Крепление стеновых панелей к колонне (рядовые панели).....………………....... 35

14а Крепление стеновых панелей к колонне (опирание седьмой  панели) ……....... 36

14б Крепление стеновых панелей к колонне (рядовые панели) ……………………. 37

15 Наружный угол стены (сопряжение стеновых панелей на выступающих ригелях фахверка) .........................................................……………………………………….....  38

15а Наружный  угол стены (сопряжение стеновых панелей на угловой стойке) .....  39 15б Наружный  угол стены (установка углового добора со скрытым креплением).. 40

15в Наружный  угол стены (установка углового полукруглого добора со скрытым креплением) ........……………………………………...................................................... 41

15г Наружный  угол стены (сопряжение стеновых панелей на угловой стойке).….. 42

16 Сопряжение стеновых панелей со стеной заподлицо ..........…………………....... 43

16а Сопряжение стеновых панелей со стеной с отступом ………………….............. 44

17 Опирание стеновых панелей на цоколь ...................................…………………..... 45

17а Опирание стеновых панелей на цокольный ригель фахверка ………………….. 46

17б Опирание стеновых панелей, примыкающих к цоколю (навеска)....................... 47

18 Опирание стеновых панелей на цокольный ригель фахверка .…….…………….. 48

18а Опирание стеновых панелей, примыкающих к цоколю (навеска)........................ 49

19 Поперечный горизонтальный стык стеновых панелей на опорном ригеле фахверка ............................................................……………………......................…...... 50

20 Обрамление проёма распашных ворот (вертикальный и горизонтальный разрез) ...............................................………………………………………….............................. 51

21 Обрамление проёма откатных ворот (вертикальный и горизонтальный разрез)...52

22 Обрамление дверного проёма (встроенная металлическая дверь)………………..53

23 Обрамление оконных проёмов (со скрытыми шурупами) ..…………………........54

23а  Обрамление оконных проёмов (с открытыми боковыми шурупами)................. 55

24 Продольный замок кровельных панелей с крепежом на опорах и в пролёте........ 56

25 Стык кровельных панелей на спаренных прогонах ...............………………......... 57

25а  Стык кровельных панелей на опорном прогоне …........……………….........….. 58

26 Коньковое сопряжение кровельных панелей (на разнесённых прогонах)......….. 59

26а Коньковое сопряжение кровельных панелей (на близко расположенных прогонах) ..............................................………………………………............................. 60

27 Узел конька односкатной крыши ....................................……………….................. 61

28 Сопряжение кровельных панелей со стеной (торцевое) .......…………………......62

29 Сопряжение кровельных панелей со стеной (продольное) ......………….…….....63

30 Парапетное сопряжение стеновых и кровельных панелей ......………………….. 64

31  Стык фасада с крышей .....................................................…………………..............65

32 Внутренний водослив с несущим желобом (примыкание кровли к стене)........... 66

32а  Внутренний водослив с несущим желобом (примыкание кровли к стене) ..…. 67

33 Внутренний водослив с желобом (стык двух кровель) ...........………………..…. 68

34 Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей (со свесом панели)..... 69

34а Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей (выпуск кровельного листа) .................................................................…………………………….................... 70

35 Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей (с боковым выпуском кровли) ..................................................…………………………………….................... 71

35а Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей (торцевое обрамление) .....................................................………………………………………...........................  72

35б Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей (с боковым выпуском кровли и обрезкой крайнего гофра) .........…………………………………….............. 73

36 Свес крыши с организованной системой водослива и снегозадерживателем...... 74

37 Установка профиля уплотнительного ……………….............…………………..... 75

38 Схема крепления стеновых панелей к ригелям ........................…………….…...... 76

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 13 – Вертикальный стык стеновых панелей на рядовом ригеле

фахверка (видимое крепление самосверлящими шурупами).

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 13а - Вертикальный стык стеновых панелей на рядовом ригеле

фахверка (с нащельником)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Допускается вместо заклепок 5х8 (каталог «BRALO»), шаг 200 мм использовать самосверлящие шурупы (каталог SFS) SL-T-A14-4.8х20, шаг 200мм.

Рисунок 13б  – Вертикальный стык стеновых панелей на рядовом ригеле

фахверка (видимое крепление самосверлящими шурупами).

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 14 – Крепление стеновых панелей к колонне (рядовые панели)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 14а – Крепление стеновых панелей к колонне (опирание седьмой панели)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика.

Допускается вместо заклепок 5х8 (каталог «BRALO»), шаг 200 мм использовать самосверлящие шурупы (каталог SFS) SL-T-A14-4.8х20, шаг 200мм.

Рисунок 14б – Крепление стеновых панелей к колонне (рядовые панели).

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 15 – Наружный угол стены (сопряжение стеновых панелей на

выступающих ригелях фахверка)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 15а – Наружный угол стены (сопряжение стеновых панелей на

угловой стойке)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 15б – Наружный угол стены (установка углового добора со скрытым

креплением)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 15в – Наружный угол стены (установка углового полукруглого добора со

скрытым креплением)

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 15г – Наружный угол стены (сопряжение стеновых панелей на угловой             стойке)

Примечание: см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 16 – Сопряжение стеновых панелей со стеной заподлицо

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 16а – Сопряжение стеновых панелей со стеной с отступом

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 17 – Опирание стеновых панелей на цоколь

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 17а – Опирание стеновых панелей на цокольный ригель фахверка

Рисунок 17б - Опирание стеновых панелей, примыкающих к цоколю (навеска)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 18 – Опирание стеновых панелей на цокольный ригель фахверка

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 18а – Опирание стеновых панелей, примыкающих к цоколю (навеска)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 19 – Поперечный горизонтальный стык стеновых панелей на

опорном ригеле фахверка

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 20 – Обрамление проема распашных ворот (вертикальный и

горизонтальный разрез)

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 21 – Обрамление проема откатных ворот (вертикальный и

горизонтальный разрез)

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 22 – Обрамление дверного проема (встроенная металлическая дверь)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 23 – Обрамление оконных проемов (со скрытыми шурупами)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 23а – Обрамление оконных проемов (с открытыми боковыми шурупами)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 24 – Продольный замок кровельных панелей с крепежом на опорах и в   пролете

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 25 – Стык кровельных панелей на спаренных прогонах

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 25а – Стык кровельных панелей на опорном прогоне

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 26 – Коньковое сопряжение кровельных панелей (на разнесенных

прогонах)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 26а – Коньковое сопряжение кровельных панелей (на близко

расположенных прогонах)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 27 – Узел конька односкатной крыши

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 28 – Сопряжение кровельных панелей со стеной (торцевое)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 29 – Сопряжение кровельных панелей со стеной (продольное)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 30- Парапетное сопряжение стеновых и кровельных панелей

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 31 – Стык фасада с крышей

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 32 – Внутренний водослив с несущим желобом (примыкание

кровли к стене)

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 32а – Внутренний водослив с желобом (примыкание

кровли к стене)

Примечание: *см. таблицу 6

Рисунок 33 – Внутренний водослив с желобом (стык двух кровель)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 34 – Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей

(со свесом панели)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 между панелью и каркасом применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 34а – Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей

(выпуск кровельного листа)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 35 – Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей

(с боковым выпуском кровли)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 35а – Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей

(торцевое обрамление)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 35б – Карнизное сопряжение стеновых и кровельных панелей

(с боковым выпуском кровли и обрезкой крайнего гофра)

Примечание: *см. таблицу 6

Уплотнительную ленту ЛБ 30x2 применять только в северных районах строительства или по требованию заказчика

Рисунок 36 – Свес крыши с организованной системой водослива и

снегозадерживателем

Рисунок 37 – Установка профиля уплотнительного под конек

Рисунок 38 - Схема крепления стеновых панелей к ригелям

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов | Всего листов | № Доку-мента | Вход. № сопр. Докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заме-нен-ных | Новых | Анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |